# ANEXO II (*)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EMBALAGENS, FITAS ADESIVAS E ETIQUETAS

CAIXAS PARA EMBALAGENS - ESPECIFICAÇÕES

Material: Capas externa e interna e miolo em papelão Test Liner ou Reciclado

Descrição:

- Com abas para fechamento inferior e superior;

- Onda dupla;

- Vincada; e

- Colada e grampeada na junção;

Características:

- Gramatura mínima: 500g/m² +/- 60;

- Coluna mínima: 4,0kgf/cm +/- 0,5;

- Mullen mínimo: 4,5kgf/cm +/- 0,4;

- Espessura mínima: 3,7mm +/- 0,4;

- Tamanho (CxLxA):

- Mínimo: 590x490x390mm

- Máximo: 990x690x590mm

Em todos os casos, poderá ser utilizada a caixa da embalagem original do produto, desde que esta atenda ao padrão acima estabelecido para as embalagens. Neste caso, não poderão ser inseridos na caixa produtos diversos dos nela indicados.

Obs.: Produtos com dimensões que excedam os padrões especificados para as embalagens:

- Para esses produtos utilizar a embalagem original de fábrica. Na falta desta, e no caso de cadastramento no Sistema RTU, pelo vendedor Lojista Paraguaio, de mercadoria com mais de uma unidade de produto por embalagem, esta deve ser confeccionada com as mesmas especificações determinadas para as embalagens padrão, exceto quanto às dimensões desta embalagem, que deverão ser compatíveis ao tamanho do produto.

- O acondicionamento de produto com dimensões que excedam ao padrão estabelecido para as embalagens deverá ser feito de forma que dentro de uma mesma embalagem somente sejam acondicionados unidades de produto idêntico.

FITA ADESIVA - ESPECIFICAÇÕES

Material : Filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico à base água;

- Espessura.: 0,025mm;

- Medidas : 50mmx50m ou 50mmx100m;

- Cor : Transparente; e

- Impressão: Com impressão dos dizeres abaixo:

ETIQUETAS - ESPECIFICAÇÕES

- Utilização: aplicação em corrugados;

- Frontal: Papel offset branco fosco;

- Gramatura: 56g/m² +/-5% Interno (MT010);

- Formato folha A4;

- Próprio para impressão jato de tinta/laser;

- Adesivo: Adesivo hot melt permanente;

- Gramatura g/m2 50,0 +/-2g Interno (MT010);

- Adesão N/m Mínimo 1000 FINAT (FTM1)

- N/25mm Mínimo 25 FINAT (FTM1);

- Tack N/m Mínimo 1000 FINAT (FTM9);

- N/25mm Mínimo 25 FINAT (FTM9);

- Temp. de serviço ºC -10 a 70;

- Temp. de aplicação ºC 0;

- Protetor: Papel couchê branco, siliconado na face em contato com o adesivo e imprimível no dorso;

- Gramatura g/m² 85,0 +/-5% Interno (MT010);

- Espessura µ 77,5 +/-10% Interno (MT003);

- Release: 10 a 30g/25mm FINAT (FTM4);

- Dimensões Etiqueta: 15cm comprimento x 6,1cm largura;

- 4 etiquetas/folha dispostas no sentido horizontal, orientação retrato;

* Validade: O produto deve ser garantido por 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35ºC e UR entre 40% e 70%.

As etiquetas deverão conter os dados e respeitar as dimensões mínimas estabelecidas a seguir:

(*) Republicado por ter saído no DOU de 31-1-2012, Seção 1, pág. 36, com incorreção.

# Text boxes

Venta RFC/RTU

RUC: 
Nome/Nombre:

CNPJ (Persona Jurídica): 
Nome/Nombre (Razão/Razón Social):

CPF Repres. (Persona Física): 
Nome/Nombre Repres.:

FRTU: 
Qtde. Volumes/Cant. Volúmenes: 
VRTU: 
Fatura/Factura Comercial: 
Timbrado: 
Data Venda/Fecha Venta: 
Data Emissão/ Fecha Emisión:

Identificador usuário/usuario: 
Nome Usuário/Nombre Usuario:

RUC: 
Nome/Nombre:

CNPJ (Persona Jurídica): 
Nome/Nombre (Razão/Razón Social):

CPF Repres. (Persona Física): 
Nome/Nombre Repres.:

FRTU: 
Qtde. Volumes/Cant. Volúmenes: 
VRTU: 
Fatura/Factura Comercial: 
Timbrado: 
Data Venda/Fecha Venta: 
Data Emissão/ Fecha Emisión:

Identificador usuário/usuario: 
Nome Usuário/Nombre Usuario:

RUC: 
Nome/Nombre:

CNPJ (Persona Jurídica): 
Nome/Nombre (Razão/Razón Social):

CPF Repres. (Persona Física): 
Nome/Nombre Repres.:

FRTU: 
Qtde. Volumes/Cant. Volúmenes: 
VRTU: 
Fatura/Factura Comercial: 
Timbrado: 
Data Venda/Fecha Venta: 
Data Emissão/ Fecha Emisión:

Identificador usuário/usuario: 
Nome Usuário/Nombre Usuario:

|||||||||||||||||||||||

9999999999999999999999999999

|||||||||||||||||||||||

9999999999999999999999999999

|||||||||||||||||||||||

9999999999999999999999999999

|--1,5cm--|-------------------------- 6,1 cm --------------------------------|0,5cm|-------------------------6,1 cm---------------------------------|0,5cm|---------------------------6,1 cm-------------------------------|0,5cm|-----------------------6,1 cm------------------------------------|2,3cm

|------------ 3,5 cm ------------|-------------------------------------------------------------------------- 15 cm -------------------------------------------------------------------------------|----      2,2 cm ---|

RUC: 
Nome/Nombre:

CNPJ (Persona Jurídica): 
Nome/Nombre (Razão/Razón Social):

CPF Repres. (Persona Física): 
Nome/Nombre Repres.:

FRTU: 
Qtde. Volumes/Cant. Volúmenes: 
VRTU: 
Fatura/Factura Comercial: 
Timbrado: 
Data Venda/Fecha Venta: 
Data Emissão/ Fecha Emisión:

Identificador usuário/usuario: 
Nome Usuário/Nombre Usuario:

|||||||||||||||||||||||

9999999999999999999999999999